CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS

I - OBJETO:

1. Prestação de serviços de monitoramento por alarmes:

- Prestação de serviços de monitoramento 24 horas com pronto atendimento tático em caso de acionamento de alarme, com locação de todos os equipamentos, atualização tecnológica, contrato de manutenção 24 horas. O sistema consistirá na instalação de alarme com controle de acesso multiusuário e sensoriamento por infravermelho e outros equipamentos abaixo especificados, conectado via rádio alarme (sem necessitar da utilização de telefone, imune a cortes e defeitos da linha telefônica) à Central de Monitoramento da Contratada, a qual monitorará 24 horas o controle de acesso, com informações precisas de data e hora de entrada e saída e do disparo com informação do  local específico da violação.

- A Contratada deverá enviar uma viatura tático-móvel, de sua propriedade, em todos os disparos de alarme fornecendo relatório dos eventos da unidade monitorada, bem como avisar a Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia dentre outros setores, conforme será disposto em contrato. A qualquer tempo, o PREVISPA poderá solicitar relatório dos eventos e monitoramento.

2. Prestação de serviços de vigilância monitorizada por Circuito Fechado de Televisão - CFTV:

- A Contratada deverá locar todos os equipamentos, fazer a atualização tecnológica e a manutenção 24 horas. Este serviço consiste na utilização de câmeras especiais para monitorar a sede do PREVISPA (área interna e externa), garantindo backup 24 horas por dia, maior segurança aos dados com período de armazenamento de no mínimo 30 dias.

3. Instalação e locação de todos os equipamentos:

- A Contratada deverá instalar todos os equipamentos, substituindo qualquer peça que porventura apresente defeito no transcurso do contrato em um prazo máximo de 06 (seis) horas, sendo assim, deverá possuir equipamentos em reserva técnica. A Contratada se comprometerá também em atualizar tecnologicamente todos os equipamentos sempre que for necessário.

- Manutenção permanente para todos os equipamentos:

- A Contratada deverá disponibilizar equipe técnica para atendimento de manutenções em um prazo máximo de 06 horas a contar do chamado, bem como fazer revisão periódica de todos os equipamentos a fim de evitar defeitos ou interferências.

II - Objetivo da contratação:

- Esta contratação tem por objetivo realizar a segurança interna do Instituto através de monitoramento por alarmes com pronto atendimento e segurança da sede do PREVISPA através de circuito fechado de televisão e demais serviços descritos neste Termo de Referência;

- O presente termo tem como objetivo o controle, zelo e segurança ao patrimônio do PREVISPA, utilizando-se de segurança e controles eletrônicos, visando um custo reduzido com uso da tecnologia.  Serão utilizados equipamentos eletrônicos, acrescidos de manutenção e operação, monitoramento de alarmes e o videomonitoramento, os quais deverão ser divididos em dois objetos (setores).

- Baseado em características mínimas, podendo o produto ter características iguais ou comprovadamente superiores às citadas neste termo.

III - JUSTIFICATIVA:

- O presente termo tem como objetivo contemplar controle, zelo e segurança ao patrimônio do Instituto, utilizando-se de segurança e controle eletrônico, sendo utilizados equipamentos em forma de locação, acrescidos de manutenção e operação, utilizando duas tecnologias complementares, o monitoramento de alarmes e o vídeo-monitoramento, uma vez que a carga horária dos únicos 02 (dois) vigias noturnos do Instituto é de 36 horas semanais, não abrangendo a segurança 24 horas por dia.

IV - Da alteração de locais de equipamentos:

- A Contratante se reserva ao direito de substituir o local de instalação de qualquer um dos itens ora locados, a qualquer tempo, seja antes da instalação ou depois de instalado, quantas vezes julgar necessário desde que não sejam modificados os quantitativos de equipamentos e exista viabilidade técnica. Todas as câmeras devem prever a possibilidade de funcionamento externo, resistentes a qualquer tipo de intempérie.

V - DA SUBCONTRATAÇÃO:

- Será vedada a subcontratação, sendo essa total ou parcial, sobre os serviços deste Termo de Referência.

VI - DO PRAZO:

- O período de contratação será de 12 (doze) meses, a partir da emissão do empenho, podendo ser prorrogado, desde que obedeça a legislação vigente.

VII - DESCRIÇÃO:

- Serviços de monitoramento 24 horas com pronto atendimento tático, com locação de todos os equipamentos, atualização tecnológica e manutenção 24 horas.

- Sistema de alarme via rádio alarme (sem necessitar da utilização de telefone, imune a cortes e defeitos da linha telefônica) conectado à Central de Monitoramento da Contratada, a qual monitorará 24 horas o controle de acesso em caso de acionamento de alarme ou dos outros equipamentos, a ainda, com informações precisas de data e hora de entrada e saída, sistema e o disparo do mesmo com local específico da violação.

- Funcionamento ininterrupto 24 horas por dia, com manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, com atendimento por equipe motorizada de ocorrências, contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção do imóvel da sede do PREVISPA.

- Locação de todos os equipamentos constantes neste Termo de Referência e no que fizer necessário para a instalação.

- Identificação simultânea de áreas invadidas e relatórios de providências a ser enviado a contratante imediatamente após a constatação;

- Contato com o local via telefone solicitando senha e contra senha em caso de disparos, ou abertura fora dos horários previstos na agenda;

- Fornecimento dos registros com data e hora de todos os eventos ocorridos;

- Controle de horário de ativação/desativação e disparos aos responsáveis;

- Envio de SMS de ativação/ desativação e disparos aos responsáveis;

- Aplicativo para visualização das imagens obtidas em tempo real pela Câmera, bem como do arme e desarme do alarme;

- Envio de apoio tático privado ao local monitorado para verificação;

- Armazenamento das imagens dos disparos no DVR que ficará na sede da CONTRATANTE pelo prazo mínimo de 15 dias;

- Armazenamento das imagens integrais na sede da CONTRATADA;

- Suporte Técnico através do SAC 24 horas por dia, inclusive para reparos de emergência;

IX - DETALHAMENTO DOS ITENS E LOCAIS DE INSTALAÇÃO:

| CÂMERAS | Visão da área externa da sede | 02 |
| --- | --- | --- |
|  | Visão do portão | 01 |
|  | Visão da área do protocolo | 01 |
|  | Visão da entrada e saída do portão | 02 |
|  | Visão total do pátio (fundos) | 01 |
|  | Visão área lateral e porta da cozinha | 01 |
|  | Visão das salas de baixo (fundos) | 01 |
|  | Visão das salas de cima (fundos) | 01 |
|  | Visão do prédio dos fundos | 01 |
|  | Visão da área da varanda - 3º piso | 01 |
|  | Visão da Recepção | 01 |
|  | Visão da escada | 01 |
|  | Visão das janelas da cozinha | 01 |
|  | Área do 3º andar | 01 |
|  | TOTAL | 16 |

| SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO INTERNO | Sala do Protocolo | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | Recepção | 01 |
|  | Sala da Superintendência | 01 |
|  | Sala da Diretoria Administrativa | 01 |
|  | Sala de Perícia | 01 |
|  | Cozinha | 01 |
|  | Sala da Controladoria | 01 |
|  | Diretoria de Benefícios | 01 |
|  | Almoxarifado | 01 |
|  | Assessoria de Investimentos | 01 |
|  | Procuradoria | 01 |
|  | Diretoria Financeira | 01 |
|  | Sala de Reuniões do Conselho | 01 |
|  | Sala 3º andar (atual varanda) | 01 |
|  | TOTAL | 14 |

| SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO DUPLA TECNOLOGIA (ÁREA SEMI-ABERTA) | Corredor externo lateral | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL | 01 |

| SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO DUPLO FEICHE 60 m | Área externa do Protocolo | 01 |
| --- | --- | --- |
| DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL | Protocolo | 01 |
|  | Diretoria Financeira | 01 |
|  | Diretoria de Benefícios | 01 |
|  | Sala 3º andar (antiga varanda) | 01 |
|  | TOTAL | 04 |

| SIRENE 12v 120 DB ( Cor: Branco) | Corredor externo | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | Interna (sala do Conselho) | 01 |
|  | TOTAL | 02 |

| TECLADO ACESSO PARA CENTRAIS DE ALARME | Área do corredor lateral de entrada | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL | 01 |

X - Demais itens, quantidade e especificações mínimas a serem disponibilizados:

- Central de alarme completa monitorada via rádio sem necessidade de uso de linha telefônica ou outro equipamento;

- Bateria selada 12v 7A ou superior para central de alarme;

- Cabo Multi cores para alarme cobre estanhado ou superior;

- DVR 16 CH que será acoplado com material resistente a furto e avarias no local a ser definido pelo CONTRATANTE;

- Câmeras HD: Mínimo de 720 P 1MP ter infravermelho com especificação mínima de 15m Lente 3.6 mm;

- Fonte de alimentação 12 V 5ª ou superior;

- Conector P4 macho com borne;

- Conector BNC com mola p/solda;

- Cabo Coaxial 4 mm para CFTV com alimentação;

- HD Sata Digital 4 TB para CFTV ou superior;

- Monitor de 21” ou superior;

- Nobreak para o DVR 16 CH;

- Caixa blindada de proteção do DVR fixado na parede de proteção, com a chave para acesso somente em posse da equipe de manutenção da Contratada e com a Diretoria Administrativa.

- Demais itens para o funcionamento de todo o sistema de alarme.

- Separação em duas zonas (interna e externa)

Xi - Dos serviços inclusos:

- Instalação de todos os equipamentos;

- Treinamento de servidores da Contratada;

- Contrato de Manutenção 24 horas para atendimento das necessidades,

- O prazo máximo de atendimento será de 06 horas para cada chamado, para promover o trabalho 24 horas por dia em caso de manutenção corretiva e preventiva;

- Locação de todos os equipamentos com substituição de qualquer peça defeituosa no prazo máximo de 6 horas;

- Atualização tecnológica sempre que necessário;

- Serviço de limpeza periódica de todas as lentes e conservação em geral.

- Dentre outros descritos neste Termo de Referência.

XII – VISITA TÉCNICA:

- A licitante proponente poderá agendar visita com antecedência junto a Diretoria Administrativa através do telefone: (22) 2621-6105/8929

XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- Providenciar os pagamentos das notas fiscais devidamente atestadas, nos prazos fixados;

- A contratante se obriga a proporcionar a contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrente da presente contratação consoante estabelece a Lei n° 8666/93;

- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, encaminhando os apontamentos a autoridade competente, para providencias cabíveis sempre que necessário, na forma prevista no artigo 67 da lei 8666/93;

- Notificar por escrito a contratada, a ocorrência de qualquer irregularidade, inadimplência, ou imperfeições eventualmente constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

- Assegurar aos técnicos livre acesso ao local de realizações dos serviços;

- Fornecer as informações solicitadas pelos técnicos da Contratada acerca de eventuais problemas verificados na operação dos equipamentos;

- Permitir o acesso, aos equipamentos, somente de pessoal autorizado pela contratada para a prestação de serviços de manutenção;

- Não utilizar os equipamentos locados, sempre que haja recomendação da contratada neste sentido, com finalidade de preservá-los de danos maiores ou irreversíveis, até que os mesmos sejam liberados para uso normal;

- Manter os equipamentos locados nos locais de instalação inicial, solicitando por escrito a Contratada à modificação de local, quando houver necessidade;

- Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto indicado pela contratada, objetivando a tomada de providencias cabíveis a correção de possíveis irregularidades identificadas;

- Exigir a imediata substituição de qualquer empregado da contratada, caso o julgue tecnicamente inapto, que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

- Aplicar penalidades previstas na Lei 8666/93, sempre que a conduta da empresa contratada recomendar essas sanções;

- Providenciar as publicações oficiais pertinentes a referida contratação;

- Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na referida contratação;

- Dentre outros que podem ser expressos no contrato a ser celebrado;

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Executar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no contrato;

- Prestar os serviços de acordo com as opções expressamente contratadas, através de agente especialmente treinado e equipamento adequado ao serviço(s) contratado(s), nos eventuais atendimentos de situações emergenciais de segurança patrimonial da CONTRATANTE.

- Compromete-se a atender as ocorrências e serviços contratados nas dependências patrimoniais da CONTRATANTE, que estejam eletronicamente cobertas, logo após a central de monitoramento registrar o evento.

- Entregar e instalar os materiais e equipamentos, na sede do PREVISPA, sem qualquer ônus adicional, colocando a em condições de funcionamento em até 07 dias da emissão da ordem de serviço e da assinatura do contrato, responsabilizando se por todos os itens e acessórios necessários a sua perfeita instalação e funcionamento de todos equipamentos;

- Assumir total responsabilidade quanto aos defeitos no equipamento e/ou instalação advindos de falha ou procedimentos inadequados de manutenção, cabendo a mesma todo ônus necessário a regularização da situação;

- Executar, as suas expensas, os serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) dos equipamentos, com reposição das peças que se fizerem necessárias, sem ônus adicional ao Contratante;

- Responsabilizar se pela conservação técnica dos equipamentos instalados, reparando ou substituindo por sua conta, as partes afetadas pelo uso normal. Quando necessário substituir, por sua conta e risco, os equipamentos avariados por outros em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer despesa adicional ao PREVISPA;

- Utilizar somente peças e materiais novos, ou em perfeitas condições e de qualidade inquestionáveis;

- Atender aos chamados para manutenção corretiva, num prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a solicitação;

- Em caso de necessidade de manutenção do objeto do contrato, deverá substituir imediatamente o equipamento por outro da mesma espécie e qualidade até que retorne o equipamento inicial, uma vez que trata se de serviços contínuo;

- Manter seus empregados identificados por crachá quando da prestação dos serviços nas dependências do Contratante, devendo substituir imediatamente qualquer deles caso seja considerado inconveniente pela administração;

- Fornecer, durante toda a vigência do contrato, sem qualquer ônus adicional para o PREVISPA todos os materiais e peças necessárias ao correto funcionamento dos materiais instalados;

- Executar diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a transferência das responsabilidades firmadas para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

- Responsabilizar-se pelo seguro total dos equipamentos locados, desobrigando o PREVISPA dessa providência;

- Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

- Em relação aos seus empregados, deverá responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas resultantes da execução do contrato, em especial salários, seguros de acidentes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações;

- Manter durante toda vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como, manter as mesmas condições habilitadoras exigidas na contratação, em especial, no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais;

- Responder civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos quer vier a causar ao PREVISPA ou a terceiros no cumprimento do contrato, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados ou prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

- Encaminhar na sede do PEVISPA, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a nota fiscal, bem como relatório de serviços;

- Manter durante o período de vigência do contrato, um preposto especialmente designado para representa-lo perante o PREVISPA, o qual deverá comparecer ao PREVISPA sempre que solicitado, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos a execução dos serviços contratados;

- Dentre outros que podem ser expressos no contrato a ser celebrado;

XV - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

a) A execução deste contrato será acompanhada pelo Chefe de Setor de Patrimônio ou por servidor (es) previamente designado(s) pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93, que deverá (ão) atestar o fornecimento de todos os bens, na forma prevista neste contrato, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

b) A pessoa designada pelo CONTRATANTE terá o direito de verificar se os documentos e serviços fornecidos estão em consonância com as exigências do edital e, caso não estejam, a CONTRATADA deverá ser advertida para sanar o problema.

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PREVISPA

Por este instrumento particular credenciamos nosso (a) representante o (a) Senhor (a)_____________________________________ portador(a) do CPF nº ___________________ e carteira de identidade n.º _______________________ expedida em ______________, a quem conferimos amplos e especiais poderes para fins e efeitos da licitação referente a CARTA CONVITE nº 001/2020, podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação e tudo mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

DECLARAMOS, para todos os efeitos legais, que ao apresentar a proposta, com preços e prazos indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, às quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE) ____________________________________ _______________________________________________________________ , CNPJ Nº _____________________, sediada (endereço completo) _______________________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. __________________________________, portador da Carteira de Identidade nº  _____________________, expedida pelo (a) _____________ , inscrito no CPF nº ________________ ,  para fins do disposto no Edital da Carta Convite nº 001/2020, Processo Licitatório 587/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1)  a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da deste convite não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

4) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste convite não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste convite não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do PREVISPA antes da abertura oficial das propostas;

6) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO V

MODELO Declaração de inexistência de fato superveniente

impeditivo da habilitação

Declaro para os devidos fins, que a empresa  __________________________________ ______________________________________ e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações abaixo descritas e nas previstas na Lei 8666/93 da presente Carta Convite (001/2020).

- Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

- Empresas que se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;

- Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- Empresas que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

- Empresas que não contiverem em seu contrato social finalidade ou objetivo compatível com o objeto deste Convite.

- Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

- Não estar regularmente constituída ou, se estrangeira, não estar autorizada a funcionar no território nacional;

- Omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007.

______________________________________________________,(razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________________ e do CPF nº______________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(    ) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(    ) Empresa de  Pequeno Porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si celebram o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Pedro da Aldeia – PREVISPA, sediado nesta cidade, na Rua Lourival Araújo de Matos, nº 66, Centro, São Pedro da Aldeia, CEP: 28941-090, inscrito no CNPJ sob o nº 39.844.436/0001-00, neste ato representado pelo Diretor Superintendente desta Autarquia, Sr. Mario Cesar Cordeiro Pereira, brasileiro, portador da cédula de identidade nº RJ-060008/O-2, inscrito no CPF sob o nº 936.283.747-15, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa fenix segurança eletronica ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Porte Alegre, 26-A, sala 01 e 02, Bairro Palmeiras, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.915-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.472162/0001-01, representada pelo Sr. Fabricio Oliveira dos Santos, portador da carteira de identidade nº 128654910 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 056.839.167-55, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO para prestação de serviços de MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS na sede do PREVISPA.

As partes assim identificadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, tanto quanto pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS na sede do PREVISPA, conforme Termo de Referência e informações constantes no Processo Administrativo nº 587/2019 a fim de contemplar controle, zelo e segurança ao patrimônio do Instituto, utilizando-se de segurança e controle eletrônico, com utilização de equipamentos em forma de locação, acrescidos de manutenção e operação, utilizando duas tecnologias complementares, o monitoramento de alarmes e o videomonitoramento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DETALHADO:

- Serviços de monitoramento 24 horas com pronto atendimento tático, com locação de todos os equipamentos, atualização tecnológica e manutenção 24 horas.

- Sistema de alarme via rádio alarme (sem necessitar da utilização de telefone, imune a cortes e defeitos da linha telefônica) conectado à Central de Monitoramento da Contratada, a qual monitorará 24 horas o controle de acesso em caso de acionamento de alarme ou dos outros equipamentos, a ainda, com informações precisas de data e hora de entrada e saída, sistema e o disparo do mesmo com local específico da violação.

- Funcionamento ininterrupto 24 horas por dia, com manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, com atendimento por equipe motorizada de ocorrências, contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção do imóvel da sede do PREVISPA.

- Locação de todos os equipamentos constantes neste Termo de Referência e no que fizer necessário para a instalação.

- Identificação simultânea de áreas invadidas e relatórios de providências a ser enviado a contratante imediatamente após a constatação;

- Contato com o local via telefone solicitando senha e contra senha em caso de disparos, ou abertura fora dos horários previstos na agenda;

- Fornecimento dos registros com data e hora de todos os eventos ocorridos;

- Controle de horário de ativação/desativação e disparos aos responsáveis;

- Envio de SMS de ativação/ desativação e disparos aos responsáveis;

- Aplicativo para visualização das imagens obtidas em tempo real pela Câmera, bem como do arme e desarme do alarme;

- Envio de apoio tático privado ao local monitorado para verificação;

- Armazenamento das imagens dos disparos no DVR que ficará na sede da CONTRATANTE pelo prazo mínimo de 15 dias;

- Armazenamento das imagens integrais na sede da CONTRATADA;

- Suporte Técnico através do SAC 24 horas por dia, inclusive para reparos de emergência;

1 - DETALHAMENTO DOS ITENS E LOCAIS DE INSTALAÇÃO:

| CÂMERAS | Visão da área externa da sede | 02 |
| --- | --- | --- |
|  | Visão do portão | 01 |
|  | Visão da área do protocolo | 01 |
|  | Visão da entrada e saída do portão | 02 |
|  | Visão total do pátio (fundos) | 01 |
|  | Visão área lateral e porta da cozinha | 01 |
|  | Visão das salas de baixo (fundos) | 01 |
|  | Visão das salas de cima (fundos) | 01 |
|  | Visão do prédio dos fundos | 01 |
|  | Visão da área da varanda - 3º piso | 01 |
|  | Visão da Recepção | 01 |
|  | Visão da escada | 01 |
|  | Visão das janelas da cozinha | 01 |
|  | Área do 3º andar | 01 |
|  | TOTAL | 16 |

| SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO INTERNO | Sala do Protocolo | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | Recepção | 01 |
|  | Sala da Superintendência | 01 |
|  | Sala da Diretoria Administrativa | 01 |
|  | Sala de Perícia | 01 |
|  | Cozinha | 01 |
|  | Sala da Controladoria | 01 |
|  | Diretoria de Benefícios | 01 |
|  | Almoxarifado | 01 |
|  | Assessoria de Investimentos | 01 |
|  | Procuradoria | 01 |
|  | Diretoria Financeira | 01 |
|  | Sala de Reuniões do Conselho | 01 |
|  | Sala 3º andar (atual varanda) | 01 |
|  | TOTAL | 14 |

| SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO DUPLA TECNOLOGIA (ÁREA SEMI-ABERTA) | Corredor externo lateral | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL | 01 |

| SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO DUPLO FEICHE 60 m | Área externa do Protocolo | 01 |
| --- | --- | --- |
| DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL | Protocolo | 01 |
|  | Diretoria Financeira | 01 |
|  | Diretoria de Benefícios | 01 |
|  | Sala 3º andar (antiga varanda) | 01 |
|  | TOTAL | 04 |

| SIRENE 12v 120 DB ( Cor: Branco) | Corredor externo | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | Interna (sala do Conselho) | 01 |
|  | TOTAL | 02 |

| TECLADO ACESSO PARA CENTRAIS DE ALARME | Área do corredor lateral de entrada | 01 |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL | 01 |

2 - Demais itens, quantidade e especificações mínimas a serem disponibilizados:

- Central de alarme completa monitorada via rádio sem necessidade de uso de linha telefônica ou outro equipamento;

- Bateria selada 12v 7A ou superior para central de alarme;

- Cabo Multi cores para alarme cobre estanhado ou superior;

- DVR 16 CH que será acoplado com material resistente a furto e avarias no local a ser definido pelo CONTRATANTE;

- Câmeras HD: Mínimo de 720 P 1MP ter infravermelho com especificação mínima de 15m, Lente 3.6 mm;

- Fonte de alimentação 12 V 5ª ou superior;

- Conector P4 macho com borne;

- Conector BNC com mola p/solda;

- Cabo Coaxial 4 mm para CFTV com alimentação;

- HD Sata Digital 4 TB para CFTV ou superior;

- Monitor de 21” ou superior;

- Nobreak para o DVR 16 CH;

- Caixa blindada de proteção do DVR fixado na parede de proteção, com a chave para acesso somente em posse da equipe de manutenção da Contratada e com a Diretoria Administrativa.

- Demais itens para o funcionamento de todo o sistema de alarme.

- Separação em duas zonas (interna e externa)

3 - Dos serviços inclusos:

- Instalação de todos os equipamentos;

- Treinamento de servidores da Contratada;

- Contrato de Manutenção 24 horas para atendimento das necessidades,

- O prazo máximo de atendimento será de 06 horas para cada chamado, para promover o trabalho 24 horas por dia em caso de manutenção corretiva e preventiva;

- Locação de todos os equipamentos com substituição de qualquer peça defeituosa no prazo máximo de 6 horas;

- Atualização tecnológica sempre que necessário;

- Serviço de limpeza periódica de todas as lentes e conservação em geral.

- Dentre outros descritos neste Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ ..............................,  que serão pagos da seguinte forma: ...................... instalação no valor de R$.....................  a ser pago na forma da cláusula 3.6. e monitoramento, locação e manutenção em 12 (doze) vezes de R$ ........................... sendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após o início dos serviços, após o recebimento da Nota Fiscal de Serviços com as devidas Certidões Negativas (Federal, FGTS e Trabalhista) devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato e por outro funcionário efetivo.

3.2. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em moeda corrente nacional correspondente ao serviço prestado no mês anterior, entregando o boleto bancário junto com a nota fiscal.

3.3.  A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da Nota Fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la.

3.4.  A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item anterior a partir da data de sua reapresentação.

3.5.  A devolução da Nota Fiscal não aprovada não justificará a interrupção do serviço.

3.6.  O pagamento será efetuado até o dia 5º (quinto) dia a contar da data de entrega da Nota Fiscal ou no próximo dia útil subsequente, se este recair em dia não útil.

3.7. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do futuro contrato administrativo firmado em razão desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: ...........................................

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir de da emissão do empenho e assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado por interesse da Administração Pública, mediante Termo de Aditivo, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES

5.1 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de qualquer indenização ao seu pessoal em decorrência de acidente do serviço ou doença adquirida em função do trabalho ou não, obrigando-se a inscrevê-lo no INSS para efeito de inclusão no seguro de acidente do trabalho.

5.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter atualizadas no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, independentemente de solicitação, a Certidão Negativa de débito (CND) Federal, FGTS e Trabalhista, ao que se condicionará o pagamento, não incidindo nenhum acréscimo a qualquer título.

5.3 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

5.4 Fica reservado o direito regressivo do CONTRATANTE contra a CONTRATADA e admitida a retenção das importâncias a esta devidas para a garantia do cumprimento das obrigações sociais e previdenciárias previstas em lei.

5.5 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas. Em tais casos, o CONTRATANTE ficará alheia à relação jurídica que venha a se estabelecer entre a CONTRATADA e terceiros prejudicados em virtude de tais danos.

5.6. Aspectos Técnicos e Comerciais:

- Para a CONTRATADA: .......................

- Para a CONTRATANTE: ...............................

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

6.3.  A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

  - Não cumprimento, ou o cumprimento irregular, das cláusulas deste contrato, bem como a lentidão ou o atraso injustificado, que venha a prejudicar os prazos do contrato.

  - A paralização do serviço contratado, exceto as previstas neste contrato, sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE.

  - A subcontratação total ou parcial do objeto ora contratado, ou a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste contrato.

  - O desatendimento das determinações regulares do fiscalizador do CONTRATANTE ou o cometimento reiterado de faltas.

  - A decretação de falência, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a regular execução do presente contrato.

  - Razões de relevante interesse público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE.

  - Supressão, por parte do CONTRATANTE, que venha a acarretar modificação do valor inicial além dos limites legais.

  - O atraso superior a 90 dias do pagamento devido pela CONTRATANTE, assegura à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação, salvo se o pagamento não ocorrer por culpa da CONTRATADA.

  - O impedimento injustificado do acesso às informações necessárias à regular execução do objeto do presente contrato.

  - Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso dado à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - O presente contrato poderá ainda ser modificado ou rescindido nos casos previstos nos artigos 65, 78 e 79 da lei 8666/98.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

8.1. A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;

- Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido incialmente imposta.

- Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

8.2. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a regra prevista neste contrato.

8.3. A sanção prevista no item 8.1. poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

8.4. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

8.5.  A multa administrativa não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

8.6. Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas previstas nos itens acima especificados, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será remetida à Diretoria Administrativa cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

9.1. Este Contrato poderá ser alterado consoantes disposições do Art. 65, da Lei nº. 8666/93.

9.2. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou supressões efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, de acordo com o §1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA TERCEIRIZAÇÃO DO OBJETO.

10.1. É vedada a cessão ou transferência do objeto deste contrato, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Fornecer por escrito todas as informações necessárias para o desenvolvimento e execução dos serviços objeto do contrato.

11.3. Efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da Contratada.

11.4. Promover, através de seu representante – Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

11.5. Notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato.

11.6. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado.

11.7. Responsabilizar-se ainda pelas obrigações dispostas no Anexo I – Termo de Referência e ainda, parte integrante da Carta Convite.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93, o licitante ou adjudicatário que:

12.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo

de validade da proposta;

12.1.2. Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos;

12.1.4. Apresentar documento falso;

12.1.5. Não mantiver a proposta;

12.1.6. Cometer fraude fiscal; ou

12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

12.2. Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

12.3. De acordo com o estabelecido na Lei nº 8.666/93, aos licitantes que cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação serão aplicados multas, suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou contratar, bem como será declarada sua inidoneidade, sem prejuízo de outras providências de caráter administrativo e judicial visando reparar eventuais danos.

12.3.1. Ocorrendo a aplicação de sanção a contratada será notificada para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

12.3.2. No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para a defesa da contratada é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação.

12.3.3. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pela contratada, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital.

12.3.4. No exercício de sua defesa a contratada poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

12.3.5. A contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu convencimento.

12.4. A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão contratual, ficando a cargo de a Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir.

12.5. Na hipótese da aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.

12.5.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

12.5.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

12.5.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos constantes deste Decreto.

12.6. Ocorrendo atraso injustificado na execução de serviços, o contrato poderá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa de acordo com a modalidade.

12.7. Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou declaração falsa, falha ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao Ministério Público para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição.

12.8. Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a contratada ficará, ainda, sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados ao PREVISPA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- Providenciar os pagamentos das notas fiscais devidamente atestadas, nos prazos fixados;

- A contratante se obriga a proporcionar a contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrente da presente contratação consoante estabelece a Lei n° 8666/93;

- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, encaminhando os apontamentos a autoridade competente, para providencias cabíveis sempre que necessário, na forma prevista no artigo 67 da lei 8666/93;

- Notificar por escrito a contratada, a ocorrência de qualquer irregularidade, inadimplência, ou imperfeições eventualmente constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

- Assegurar aos técnicos livre acesso ao local de realizações dos serviços;

- Fornecer as informações solicitadas pelos técnicos da Contratada acerca de eventuais problemas verificados na operação dos equipamentos;

- Permitir o acesso, aos equipamentos, somente de pessoal autorizado pela contratada para a prestação de serviços de manutenção;

- Não utilizar os equipamentos locados, sempre que haja recomendação da contratada neste sentido, com finalidade de preservá-los de danos maiores ou irreversíveis, até que eles sejam liberados para uso normal;

- Manter os equipamentos locados nos locais de instalação inicial, solicitando por escrito a Contratada à modificação de local, quando houver necessidade;

- Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto indicado pela contratada, objetivando a tomada de providencias cabíveis a correção de possíveis irregularidades identificadas;

- Exigir a imediata substituição de qualquer empregado da contratada, caso o julgue tecnicamente inapto, que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

- Aplicar penalidades previstas na Lei 8666/93, sempre que a conduta da empresa contratada recomendar essas sanções;

- Providenciar as publicações oficiais pertinentes a referida contratação;

- Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na referida contratação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- Executar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no contrato;

- Prestar os serviços de acordo com as opções expressamente contratadas, através de agente especialmente treinado e equipamento adequado ao serviço(s) contratado(s), nos eventuais atendimentos de situações emergenciais de segurança patrimonial da CONTRATANTE.

- Compromete-se a atender as ocorrências e serviços contratados nas dependências patrimoniais da CONTRATANTE, que estejam eletronicamente cobertas, logo após a central de monitoramento registrar o evento.

- Entregar e instalar os materiais e equipamentos, na sede do PREVISPA, sem qualquer ônus adicional, colocando a em condições de funcionamento em até 07 dias da emissão da ordem de serviço e da assinatura do contrato, responsabilizando se por todos os itens e acessórios necessários a sua perfeita instalação e funcionamento de todos equipamentos;

- Assumir total responsabilidade quanto aos defeitos no equipamento e/ou instalação advindos de falha ou procedimentos inadequados de manutenção, cabendo a mesma todo ônus necessário a regularização da situação;

- Executar, as suas expensas, os serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) dos equipamentos, com reposição das peças que se fizerem necessárias, sem ônus adicional ao Contratante;

- Responsabilizar se pela conservação técnica dos equipamentos instalados, reparando ou substituindo por sua conta, as partes afetadas pelo uso normal. Quando necessário substituir, por sua conta e risco, os equipamentos avariados por outros em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer despesa adicional ao PREVISPA;

- Utilizar somente peças e materiais novos, ou em perfeitas condições e de qualidade inquestionáveis;

- Atender aos chamados para manutenção corretiva, num prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a solicitação;

- Em caso de necessidade de manutenção do objeto do contrato, deverá substituir imediatamente o equipamento por outro da mesma espécie e qualidade até que retorne o equipamento inicial, uma vez que trata se de serviços contínuo;

- Manter seus empregados identificados por crachá quando da prestação dos serviços nas dependências do Contratante, devendo substituir imediatamente qualquer deles caso seja considerado inconveniente pela administração;

- Fornecer, durante toda a vigência do contrato, sem qualquer ônus adicional para o PREVISPA todos os materiais e peças necessárias ao correto funcionamento dos materiais instalados;

- Executar diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a transferência das responsabilidades firmadas para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

- Responsabilizar-se pelo seguro total dos equipamentos locados, desobrigando o PREVISPA dessa providência;

- Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

- Em relação aos seus empregados, deverá responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas resultantes da execução do contrato, em especial salários, seguros de acidentes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações;

- Manter durante toda vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como, manter as condições habilitadoras exigidas na contratação, em especial, no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais;

- Responder civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos quer vier a causar ao PREVISPA ou a terceiros no cumprimento do contrato, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados ou prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

- Encaminhar na sede do PEVISPA, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a nota fiscal, bem como relatório de serviços;

- Manter durante o período de vigência do contrato, um preposto especialmente designado para representá-lo perante o PREVISPA, o qual deverá comparecer ao PREVISPA sempre que solicitado, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos a execução dos serviços contratados;

14.1.6. Responsabilizar-se ainda pelas obrigações dispostas no Anexo I - Termo de Referência e parte integrante do Edital da Carta Convite.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

15.1. A execução deste contrato será acompanhada pelo Chefe de Setor de Patrimônio  ou por servidor(es) previamente designado(s) pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93, que deverá (ão) atestar o fornecimento de todos os bens, na forma prevista neste contrato, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n o 4.320/64.

15.2. O fiscal identificado, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exercer à sua competência, comunicará o fato para autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

15.3. A pessoa designada pelo CONTRATANTE terá o direito de verificar se os documentos e serviços fornecidos estão em consonância com as exigências do edital e, caso não estejam, a CONTRATADA deverá ser advertida para sanar o problema.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

16.1. O não cumprimento dos prazos de execução das obrigações contratuais sujeita a CONTRATADA a:

16.1.1. Multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, limitada a 30%;

16.1.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de inadimplemento na sustentação da proposta;

16.1.3. Não cumprimento de qualquer das obrigações previstas no contrato sujeita a CONTRATADA a partir do 6º (sexto) dia, à multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada e limitada sobre o preço total proposto para o cumprimento da etapa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, bem como a aplicação das multas e penalidade previstas neste instrumento.

17.2. Constituem motivos para rescisão do contrato:

17.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

17.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

17.2.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;

17.2.4. O atraso injustificado no início da prestação do serviço;

17.2.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à administração;

17.2.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade;

17.2.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º, do Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93;

17.2.8. A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

17.2.9. A dissolução da sociedade;

17.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

17.2.11. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

17.2.12. A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

17.2.13. O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela contratante, decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

17.3. A rescisão do contrato poderá ser:

17.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados neste contrato;

17.3.2. Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

17.3.3. Judicial, nos termos da legislação;

17.4. A decisão da autoridade competente relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.5. No caso de rescisão contratual, o PREVISPA terá direito de utilizar sem nenhum ônus para o mesmo, os softwares objeto deste contrato, até que ele realize nova licitação e o novo sistema seja implantado pela licitante vencedora.

17.6. Também na hipótese de rescisão contratual, o PREVISPA terá direito de reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos que lhe forem causados pela licitante contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO.

18.1. O presente contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, Parágrafo Único da Lei nº. 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO.

19.1. O Foro competente para solucionar qualquer questão oriunda desta licitação é o da Comarca de São Pedro da Aldeia/RJ.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1. As partes por si obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, ou dados gerais em razão do presente contrato, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados. A responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo será proporcional aos efeitos do prejuízo causado;

20.2. Este contrato é regido pela Lei Federal nº. 8.666/93, em especial quando o mesmo for omisso. E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

São Pedro da Aldeia, _____ de ____________________ de 2020.

......................................................

Contratante

................................................

Contratada

Testemunhas:

Nome/ CPF:

Nome/ CPF:

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO VIII

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

| PREVISPA | Processo Licitatório: N° 587/2019 | APRESENTAÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROPOSTA |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | Modalidade: carta convite |
| Proponente: |
| Endereço: |
| Pessoa p/ Contato: | Telefone: | E-mail: |
| Validade da Proposta: CONFORME EDITAL | Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL | Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: |
| Nome: | RG.: |
| End. | CPF: |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS pelo prazo de 12 meses | VALOR DA INSTALAÇÃO: VALOR MENSAL: VALOR TOTAL: |

- Declaramos que concordamos com todas as exigências do Edital nº 001/2020.

- Declaramos que os itens acima expostos estão de acordo com as especificações do Termo de Referência do presente Edital.

- Validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias.

Local e data, _______ de __________________________________de __________.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO IX

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO NA FASE DE HABILITAÇÃO

Nos termos do art. 43. Inciso III, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei n.º 8.666/93, declaro que desisto expressamente da interposição de recurso contra a fase de habilitação do Processo de Licitação em curso, da qual faço parte, por concordar com os procedimentos administrativos praticados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Por ser verdade, firmo a presente.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO X

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO NA FASE DE PROPOSTA DE PREÇO

Nos termos do art. 43. Inciso III, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei n.º 8.666/93, declaro que desisto expressamente da interposição de recurso contra a fase de Proposta de Preço do Processo de Licitação em curso, da qual faço parte, por concordar com os procedimentos administrativos praticados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Por ser verdade, firmo a presente.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)

CARTA CONVITE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 587/2019

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII

(NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE) ____________________________________ _______________________________________________________________ , CNPJ Nº _____________________, sediada (endereço completo) _______________________________________________________________  declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao previsto na Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02 e de acordo com a previsão da Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXXIII.

São Pedro Aldeia, ____ de _____________ de 2020.

Local e Data Assinatura do representante legal da empresa/Carimbo

(informar nome completo, número da identidade do declarante e obrigatoriamente, sob pena de desqualificação, em papel timbrado da licitante)